## Slide 1: Индивидуални цели за енергийните спестявания
Дирекция
“Планове, програми и международно сътрудничество”

## Slide 2: Националната индикативна цел
Националната индикативна цел се определя като процент от базовата стойност на крайното енергийно потребление(КЕП).
От общото КЕП се изключва потреблението на енергия от:
- обекти на въоръжените сили;
- инсталации по чл. 131 от Закона за опазване на околната среда;
- транспортни средства за въздушен и воден транспорт.
Базовата стойност е средноаритметичната стойност на КЕП за последните 5 години, за които съществуват статистически данни.

## Slide 3
Националната индикативна цел до 2016
Национална индикативна цел до 2016 - 9 % 627 ktoe = 7291 GWh
Междинна индикативна цел до 2010 – 3 % 209 ktoe = 2430 GWh

## Slide 4: Разпределяне на националната индикативна цел, до 2016, по видове енергия в GWh/год
Notes: Извършва се пропорционално на дяловете на съответния вид енергия в общото КЕП през последната календарна година за която има статистически данни – в случая 2007.
Дяловете на националната индикативна цел по видове енергия за базовата 2007 г.:
Въглища – 8,6 %.
Природен газ – 11,4 %.
Нефтопродукти – 39,0 %.
Биомаси и други ВЕИ (малко геотермална енергия) – 7,5 %.
Електроенергия – 24,6 %.
Топлоенергия (топлофикация) – 8,7 %.

## Slide 5: Разпределяне на националната индикативна цел до 2016 по секторите, в които има задължени лица
Notes: Извършва се пропорционално на дяловете на съответния сектор, в който има задължени лица, от общото КЕП през последната календарна година за която има статистически данни – в случая 2007.
Дяловете на секторите в които има задължени лица от общата национална индикативна цел:
Индустрия – 37,9 %.
Транспорт – 28,1 %.
Услуги – 9,4 %.
Общо – 75,4 % от КЕП.

## Slide 6: Разпределяне на националната цел като индивидуални цели за енергоспестяване
Задължени лица:
Търговци с енергия които отговарят на някое от следните условия през предходната година:
- продават на крайните потребители над 75 GWh енергия годишно;
- имат персонал над 10 души;
- имат годишен оборот над 4 млн. лева
Собственици на сгради с обща РЗП над 1000 кв. метра.
Собствениците на промишлени системи с годишно потребление над 3000 MWh (258 toe).

## Slide 7: Определяне на индивидуалните цели за енергийни спестявания
Търговци с енергия – разпределя се националната (междинна) цел за съответния вид енергия пропорционално на дела на продаваните от тях количества енергия на крайните потребители.
Собствениците на сгради - разпределя се целта в сектор “Услуги”:
- сгради без енергийно обследване и без данни за енергийно потребление - половината от целта за сектор “Услуги” се разпределя пропорционално на дела на РЗП на техните сгради към общия РЗП на задължените лица
- сгради без енергийно обследване, но с данни за енергийното потребление - на базата на размера на индикативната цел изразен в % и енергийното потребление на сградата
- сгради с извършено енергийно обследване – половината от потенциала за енергийни спестявания отразен в доклада за обследване
Индивидуални цели за собствениците на промишлени системи (ПС) – разпределя се целта в секторите, в които са класифицирани съответните задължени лица:
- ПС без енергийно обследване , половината от целта за съответния сектор се разпределя пропорционално на дела им в потреблението на задължените лица в сектора;
- ПС с извършено енергийно обследване – половината от потенциала за енергийни спестявания отразен в доклада за обследване.

## Slide 8: Определяне на индивидуалните цели за енергийни спестявания
На основание на чл. 10, ал.1 от ЗЕЕ и чл.18 от Наредбата по чл.9, ал.2 от ЗЕЕ (Наредбата), АЕЕ извърши разпределение на част от националната индикативна цел от 7 291 GWh като индивидуални цели за енергийни спестявания между отделните задължени лица:
Търговци на енергия – 4644,27 GWh/год.
Промишлени системи с потребление на 3000 MWh/год. – 818,91 GWh/год.
Сгради над 1000 м 2 – 521,03 GWh/год.

## Slide 9: Допустими мерки за повишаване на енергийната ефективност
Допустими мерки за повишаване на енергийната ефективност
за доказване изпълнението на индивидуалните цели трябва да
отговарят на следните изисквания:
Да бъдат със срокове на откупуване не по-дълги от времето на действие на мярката;
Да водят до спестяване на първични енергийни ресурси;
Да водят до намаляване емисиите на парниково газове;
Да не водят до влошаване състоянието на околната среда;
Да не водят до нарушаване на санитарно-хигиенните норми.

## Slide 10: Потвърждаване на енергийните спестявания
В обекти на крайните потребители на енергия – сгради и промишлени системи:
- чрез обследване за енергийна ефективност преди и след изпълнението на мерките;
- чрез оценка по специализираните методики преди и след изпълнението на мерките.
В отделни съоръжения на крайните потребители на енергия се извършва оценка по специализираните методики, преди и след изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност

## Slide 11: Удостоверения за енергийните спестявания
Удостоверенията се издават от изпълнителния директор на АЕЕ и се използват за потвърждаване изпълнението на определените индивидуални цели от задължените лица.
Удостоверенията съдържат:
- Вид и наименование на задълженото лице;
- Наименование и адрес на обекта и име на собственика;
- Изпълнени мерки и съответно постигнатите с всяка мярка енергийни спестявания;
- Размер на вложените инвестиции за изпълнение на мерките и лицето което ги е осигурило.
Когато във финансирането и/или изпълнението на мярка за повишаване и на необходимите обследвания за енергийна ефективност участват едновременно две задължени лица – търговец на енергия и краен потребител, удостоверения се издават и на двете лица.

## Slide 12: Индивидуални цели на енергийни спестявания
Индивидуалната цел за енергийни спестявания до 2016 г. не означава намаляване на потреблението, а доказване, че ако не бяха предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност, потреблението на енергия щеше да бъде повече
Всички реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност, в сградите след 1991 г., а за останалите мерки след 1995 г., се признават в съответствие със срока им на действие при отчитане на изпълнението на индивидуалната цел

## Slide 13: Време за въпроси и дискусия
Благодаря за вниманието!
Агенция по енергийна ефективност
Телефон: +359 2 915 40 41
Факс: +359 2 980 06 44
Имейл: ffikov@seea.government.bg
Web: www.seea.government.bg