## Slide 1: КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНИЯТА НА СГРАДИ
17.03.2011 г.
ПЛЕВЕН
Notes: <number>

## Slide 2: ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
<number>
1.ЕНЕРГИЙНО ПАСПОРТИЗИРАНЕ.
2.ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ – ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
3. ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

## Slide 3: МЕРКИ ЗА ЕЕ
<number>
СГРАДИ
ПОДЛЕЖИ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
СЕРТИФИЦИРАНЕ
(чл. 19, ал. 2 от ЗЕЕ)
всеки обект -
държавна или общинска
собственост в експлоатация
с РЗП
над 1 000 m2

## Slide 4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ
<number>
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО СЕ ОТРАЗЯВАТ В ДОКЛАД И РЕЗЮМЕ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СОБСТВЕНИКА НА СГРАДАТА/СГРАДИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ. ИЗГОТВЯ СЕ ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
НАРЕДБА № РД №-16-1057/10.12.2009 г.
1. В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА СОБСТВЕНИКЪТ, ПРЕДОСТАВЯ НА АЕЕ КОПИЕ НА РЕЗЮМЕ (ИЗГОТВЯ СЕ ПО ОБРАЗЕЦ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ОТ НАРЕДБА № РД №-16-1057) НА ПРИЕТИЯ ОТ СОБСТВЕНИКА ДОКЛАД - НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ, КАКТО И КОПИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА СЪС ЗАВЕРКА “Вярно с оригинала”.
2. В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДА (ИЗГОТВЯ ПО ОБРАЗЕЦ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБА № РД №-16-1057), СОБСТВЕНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ КОПИЕ ОТ СЕРТИФИКАТА СЪС ЗАВЕРКА “Вярно с оригинала” В АЕЕ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПО НАР. № 5.
3. ИЗДАДЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ СЕ ПРИДРУЖАВА С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.23, АЛ.2, ИЗДАДЕНА ОТ ЛИЦЕТО ИЗДАЛО СЕРТИФИКАТА.
4. ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКЛАДА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 2 (КОТЕЛ / КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ) НА ХАРТИЕН И НА МАТНИТЕН НОСИТЕЛ.

## Slide 5
<number>
КОНТРОЛ ОТ ОТДЕЛ “КЕЕС”
ДЕЙНОСТИ | 2009 г. | 2010 г.
1. УПРАЖНЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОБСЛЕДВАНИЯ НА СГРАДИ. | 114 | 368
2. ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТА НА МЯСТО, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 19, АЛ.3 ОТ ЗЕЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕЕ ОТ ИЗВЪРШЕНО ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ (ПО ГРАФИК). | 9 | 28
3. ИЗВЪРШЕНИ СА КОНТРОЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ПО ЧЛ. 79 ЗЕЕ НА ОБЕКТА ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДХОДНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕЕ, ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК, ИЗБРАНИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП (ПО ГРАФИК). | 4 | 7
Notes: <number>
УПРАЖНЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОБСЛЕДВАНИЯ НА СГРАДИ.
Извършени са проверки за пълнота и коректност на входящи документи по общия ред.
Съставени са констативни протоколи.
За допуснати пропуски в постъпилата документация са изпратени писма на собственици на сгради, които са изпълнили в законосъобразния срок изискванията /предписанията на Агенцията.

## Slide 6: КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР – СГРАДИ
<number>
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
ИЗВЪРШЕНИ СА КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО § 11, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗЕЕ – издаване на сертификати
Извършени са контролни проверки на фирми определени на случаен принцип на място;
Съставени са констативни протоколи, които се предоставят на проверяваното лице – 3 бр.;
Съставени са актове за установяване на административно нарушение – 3 бр.
КОНТРОЛ ОТ ОТДЕЛ “КЕЕС”

## Slide 8
<number>
ИЗВЪРШЕНИ СА КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ЧЛ.23, АЛ. 1 Т. 2 И Т. 3 ОТ ЗЕЕ НА ЛИЦАТА ВПИСАНИ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АЕЕ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 4 ОТ ЗЕЕ.
Извършени са контролни проверки на фирми определени на случаен принцип на място;
Съставени са констативни протоколи, които се предоставят на проверяваното лице – 3 бр.
КОНТРОЛ ОТ ОТДЕЛ “КЕЕС”
Notes: <number>
Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради се извършва от физически или юридически лица, които:
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал. 11;
3. разполагат с необходимия персонал - физически лица, определени с наредбата по ал. 11

## Slide 9: ПРОВЕРКА ЗА ЕЕ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
<number>
1. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НАД 20 kW И НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ (над 12 kW) ПОДАВАТ В АЕЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ЕДНОКРАТНО В СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО;
2. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И/ИЛИ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВЪЗЛАГАТ С ДОГОВОР ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.23 И/ИЛИ ЧЛ. 34 ОТ ЗЕЕ;
3. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО СЕ ОТРАЗЯВАТ В ДОКЛАД, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СОБСТВЕНИКА И СЕ ПРИЕМА С ПРОТОКОЛ ОТ НЕГО ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ В СРОК ОТ 30 ДНИ ОТ ДЕПОЗИРАНЕТО МУ;
4. В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА СОБСТВЕНИКЪТ, ПРЕДОСТАВЯ НА АЕЕ ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДОКЛАДА НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН /ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ (ИЗГОТВЯ СЕ ПО ОБРАЗЕЦ – ПРИЛОЖ. № 3 И/ИЛИ ПРИЛОЖ. № 4 ОТ НАРЕДБА № РД №-16-932/23.10.2009 Г.) И КОПИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА СЪС ЗАВЕРКА “Вярно с оригинала”.
Notes: <number>
Чл. 4. (1) На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни
котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им
мощност, както следва:
1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW,
включително;
2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.
(2) За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за
енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.
Чл. 29. (1) Агенцията по енергийна ефективност създава и поддържа база данни за състоянието на:
1. водогрейните котли по чл. 27, ал. 1;
2. климатичните инсталации по чл. 28, ал. 1.
(2) (В сила от 15.11.2009 г.) В срок 6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на съоръженията по ал. 1 техните собственици подават в териториалните звена по чл. 6, ал. 2 декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Информацията по ал. 2 служи за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
Първоначалната проверка на водогрейни котли по чл. 4, ал. 1 и на
климатични инсталации по чл. 20 се извършва в срок до две години от датата на
подаване на декларацията по чл. 29, но не по-късно от две години от изтичане на срока
за подаването й.
(2) Срокът за извършване на следваща проверка започва да тече от датата на
извършване на проверката, посочена в доклада за извършената проверка.
Чл. 31. (1) Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки:
1. три години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от
20 до 100 kW включително;
2. две години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над
100 kW;
3. четири години - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100
kW.
(2) Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на
климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки 4 години.

## Slide 10: ГОДИШНИ ОТЧЕТИ
<number>
Собствениците на сгради държавна /общинска собственост с РЗП над 1000 кв. м. са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.
Собствениците на сградите държавна /общинска собственост трябва да представят в агенцията годишни отчети не по-късно от 31 март на годината следваща. годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.
Постъпила документация - годишни отчети за управлението на енергийната ефективност сгради за 2009 г.:
Общини – 215 (от 264) бр.
Ведомства (министерства) – 7 (от 16) бр.
Области – 10 (от 28) бр.
Notes: <number>
Общини – 215 (264)
проверени – 7
КОНСТАТАЦИИ:
Изпълнено задължение – 1
Изпълнено задължение проформа - 6
Ведомства (министерства) – 7 (16)
проверени – 0
Области – 10 (28)
проверени – 0

## Slide 11: ОБСЛЕДВАНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СГРАДИ ПО ГОДИНИ В БД И ИС (към 10.01. 2011 г.)
<number>
 | Обследвани сгради - общо | Сертификат А | Сертификат Б | С предписани ЕСМ
 | бр. | бр. | бр. | бр.
2005 | 35 | 31 | 4 | 0
2006 | 521 | 229 | 10 | 282
2007 | 781 | 653 | 21 | 107
2008 | 963 | 90 | 8 | 865
2009 | 667 | 2 | 26 | 617
2010 | 287 | 42 | 4 | 272
ОБЩО: | 3254 | 1047 | 73 | 2143
Notes: <number>
През отоплителен сезон 2005-2006 г. реално стартира процесът на сертифициране на сгради в страната. До края на 2005 г детайлно обследване за енергийна ефективност е направено на 35 сгради, 31 от които са получили сертификат категория “А” и 4 са получили сертификат категория “Б”. Това са предимно нови частни сгради.
Процесът на обследване и сертифициране на сгради в страната бележи сериозен напредък през 2006 г. Общия брой на детайлно обследваните през годината сгради е 521 бр., от които на 229 е издаден сертификат категория “А” и на 10 - сертификат категория “Б”. За останалите сгради , в резултата на обследването за енергийна ефективност, е установено несъответствие с изискванията за енергийна ефективност и са предписани мерки за повишаване на енергийната ефективност – енергоспестяващи мерки (ЕСМ). Засилен е интереса на собствениците на частни сгради – офиси, хотели, търговски обекти към процеса на сертифициране. Те са строени през последните няколко години и проектирането и изграждането им е съобразено с изискванията на съвременната нормативна база, поради което, те обикновено получават сертификат без да се налага да изпълняват ЕСМ. Това е и причината делът на обследваните през 2006 г. частни сгради да е най-голям – 66%.
Проведена бе Целева програма – 2006 г.
През 2007 г. са обследвани най-много сгради със собствени средства 781 бр.,издадени са 653 бр. сертификати категория “А”, и 21 бр. категория “Б”, а на 107 са предписани ЕСМ.
През 2007 г. държавата продължи да подкрепя процеса по обследване на публичния сграден фонд. Със средства от републиканския бюджет по Целева програма 2007 бяха обследвани 369 сгради. Те са вписани в базата данни през 2008 г., защото тогава са получени и анализирани.
През 2008 и 2009 г. продължава процеса на обследване на сгради за енергийна ефективност, като не забравяме и Целева програма – 2008 г.
През 2010 г. в Базата данни са вписани 287 бр. обследвани сгради, със сертификат категория “А” – 42 бр., категория “Б” – 4 бр. и с предписани мерки за повишаване на енергийната ефективност 272 бр. Получаваме и сертификати без категория, както и обследвания на нови сгради преди да са изтекли три години от въвеждането им в експлоатация, на които не трябва да им се издава сертификат.
В Базата данни са вписани общо 3254 бр. обследвани сгради, с издадени сертификати категория “А” 1047 бр., и сертификати категория “Б” – 73 бр., а с предписани ЕСМ са 2143 бр.

## Slide 12: ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ ПО ЦЕЛЕВИТЕ ПРОГРАМИ
<number>
НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | СТОЙНОСТ |  |  | ОБЩО
 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 
Обследвани сгради | бр. | 250 | 369 | 562 | 1181
Обща РЗП на обследваните сгради | млн.м² | 1,82 | 1,6 | 2,12 | 5,54
Обща икономия на енергия след въвеждане на ЕСМ | GWh/год | 163,5 | 134,9 | 191,96 | 490,36
Общо спестени емисии след въвеждане на ЕСМ | Хил. т/год. | 59,8 | 62,18 | 100,88 | 222,87
Общо необходими инвестиции за ЕСМ | Млн.лв. | 63,1 | 101,30 | 142,1 | 306,50
Notes: <number>
Изготвени са протоколи, които са подписани на технически съвети.

## Slide 13: СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
<number>
Административни области:
ПЛЕВЕН – 11 общини,
ЛОВЕЧ – 8 общини,
ВРАЦА – 10 общини,
ВИДИН – 11 общини,
МОНТАНА - 11 общини
(общо общини - 51 бр.)

## Slide 14
<number>
БАЗА ДАННИ СГРАДИ (СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН)
ПЛЕВЕН : 258
ЛОВЕЧ: 89
ВРАЦА: 181
ВИДИН: 79
МОНТАНА: 73

## Slide 15: ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ В CЗ РАЙОН
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ В CЗ РАЙОН
<number>

## Slide 17: ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ В СЗ РАЙОН (към 08.03.2011 г.)
<number>
НАИМЕНОВАНИЕ | ОЗНАЧЕНИЕ | СТОЙНОСТ
ОБЩО ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ | БР. | 378
СЕРТИФИКАТ КАТ. “А” | БР. | 44
СЕРТИФИКАТ КАТ. “Б” | БР. | 7
СГРАДИ С ПРЕДПИСАНИ ЕСМ | БР. | 327
ОЧАКВАНА ГОД. ИКОНОМИИ | GWh/год. | 95,824
ОЧАКВАНА ГОД. ИКОНОМИИ | Млн./лв. | 14,07
НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | Млн./лв | 67,58
ОЧАКВАНИ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2 | Хил.т./год. | 42,889

## Slide 18: ОБСЛЕДВАНИ СГРАДИ ПО ЦЕЛЕВИТЕ ПРОГРАМИ СЗ РАЙОН
<number>
 | 2006 | 2007 | 2008 | ОБЩО:
ПЛЕВЕН | 8 | 53 | 43 | 104
ЛОВЕЧ | 6 | 0 | 10 | 16
ВРАЦА | 8 | 27 | 14 | 49
ВИДИН | 2 | 13 | 3 | 18
МОНТАНА | 3 | 3 | 26 | 32
ОБЩО: | 27 | 96 | 96 | 219

## Slide 19: ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СЗ РАЙОН
<number>
Notes: <number>
ЗЕЕ
Чл. 26. Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.
Чл. 27. (1) На проверка по реда на този закон подлежат съществуващите и нововъведените в експлоатация водогрейни котли:
1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW;
2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.
(2) Водогрейните котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки:
1. три години - за котлите по ал. 1, т. 1;
2. две години - за котлите по ал. 1, т. 2;
3. четири години - за котлите по ал. 1, т. 3.
Чл. 28. (1) На проверка по реда на този закон подлежат и климатичните инсталации с номинална мощност над 12 kW.
(2) Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.
Чл. 29. (1) Агенцията по енергийна ефективност създава и поддържа база данни за състоянието на:
1. водогрейните котли по чл. 27, ал. 1;
2. климатичните инсталации по чл. 28, ал. 1.
(2) (В сила от 15.11.2009 г.) В срок 6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на съоръженията по ал. 1 техните собственици подават в териториалните звена по чл. 6, ал. 2 декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Информацията по ал. 2 служи за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
Чл. 30. (1) За котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и оценка на отоплителната инсталация и завършва с препоръки към собственика за подмяната на котлите, други модификации по отоплителната инсталация и/или други а(2) Оценката на отоплителната инсталация по ал. 1 се извършва еднократно.
Чл. 31. (1) Проверката за енергийна ефективност на котлите по чл. 27, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 28, ал. 1 се извършва от лицата по чл. 23, ал. 1 и/или чл. 34, ал. 1.
(2) Проверката по ал. 1 завършва с доклад, който се съставя при условията и по реда на наредбата по чл. 32.лтернативни решения.
НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИТЕ КОТЛИ И НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 1 И ЧЛ. 28, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА ТЯХ

## Slide 20: ГОДИШНИ ОТЧЕТИ – СЗ РАЙОН
<number>

## Slide 21: Време за въпроси и дискусия
<number>
Младенка Чернева – гл. експерт КЕЕ
Агенция по енергийна ефективност
Телефон: 915 40 63
Имейл: MlCherneva@government.bg
Web: www.seea.government.bg
Благодаря за вниманието !
Notes: <number>